门式钢管脚手架搭设满堂脚手架安全技术交底

工程名称：

| 施工单位 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |
| 交底内容： 1、架门架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定，一般间距不宜大于1.2M. 2、支撑应在每列门架两侧设置，并应采用锁销与门架立杆锁牢，施工期间不得任意拆卸。 3、板和水平架每步设置。顶部作业层应满铺脚手板，并应采用可靠地连接方式与门架横梁固定，大于200MM的应该安全平网。 4、加固杆应在满堂脚手架的周边顶层、底层及中间每5列、5排通长连续设置，并应采用扣件与门架立杆扣牢。 5、撑应在满堂脚手架外侧周边和内部每隔15M间距设置，剪刀撑宽度不应大于4个跨距或间距，斜杆与地面倾角宜为45°—60°。 6、脚手架距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5M，周围应设置栏杆。 7、脚手架中间设置通道时，通道外底层门架可不设纵横方向水平加固杆，但通道上面应每步设置水平加固杆，通道两侧门架应设置斜撑杆。 8、脚手架高度超过10M时，上下层门架间应设置锁臂，外侧应设置抛撑或缆风绳与地面拉结牢固。 9、脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法，并应随搭睡设置剪刀撑、水平纵横加固杆、抛撑和通道板等安全防护构件。 10、、拆除满堂脚手架时，施工操作层应铺设脚手板、工人应系安全带。 |
| 补充作业指导内容： |