# 悬挑式脚手架验收表

表（九）--2—4第1页

| 工 程 名 称 |  | 搭设高度 |  | 搭设日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验 收 项 目 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 |
| 1 | 施 工 方 案 | 有专项安全施工组织设计、设计计算书并经上级审批，针对性强，能指导施工 |  |
|  |  | 有专项安全技术交底 |  |
|  |  | 搭设单位及人员具有相应的资质 |  |
| 2 | 悬 挑 梁 与 架 体 稳 定 | 悬挑梁或悬挑架应为型钢或定型桁架，安装时必须按设计要求进行。悬挑架不得采用扣件连接 |  |
|  |  | 多层悬挑可采用悬挑梁或悬挑架，每段搭设高度应不大于24m |  |
|  |  | 悬挑梁按立杆间距1.5m布置。间距大于1.5m的，应在挑梁上加横梁，并符合设计要求 |  |
|  |  | 悬挑梁安装数量、位置、间距、方式应符合设计要求，与建筑物连接稳固可靠 |  |
|  |  | 立杆底部应支托在悬挑梁上并有固定措施 |  |
|  |  | 架体连墙件的布置应按二步三跨设置，其位置应靠近主节点，与建筑物结构刚性拉结牢固 |  |
| 3 | 材 质 | 型钢应符合钢结构设计规范要求，有产品合格证或质量保证书 |  |
|  |  | 钢管应采用外径48-51mm，壁厚为3-3.5mm的3号普通钢管，有产品合格证或质量保证书。严重锈蚀、压扁、弯曲、裂纹、打孔的钢管不得使用 |  |
|  |  | 扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，无裂纹、变形、滑丝，拧紧扭力矩宜为50-60N.m，并不得小于40N.m，且不得大于65N.m |  |
|  |  | 脚手板可采用钢、木、竹的材料制作，每块重量应不大于30Kg |  |
|  |  | 木脚手板厚度应大于50mm，宽度应大于200mm，两端用铁丝箍牢，有腐朽的不得使用 |  |
|  |  | 钢脚手板有裂纹、开焊、硬弯的不得使用 |  |
|  |  | 竹脚手板应是质地坚实、无腐烂、虫蛀、断裂的手竹片制作的竹榀，松脆、破损散边的竹榀不得使用 |  |

表（九）---2---4第2页

| 序 号 | 验 收 项 目 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 脚手板 与防护 栏 杆 | 架体内立杆内侧应用密目式安全网封严 |  |
|  |  | 作业层脚手板应铺满、铺稳，有固定措施，不得有探头板，离开墙面120-150mm |  |
|  |  | 自顶层作业层开始向下每隔12m满铺一层脚手板。底层的脚手板应满铺且用安全网兜底 |  |
|  |  | 底层脚手板与建筑物空隙应封严 |  |
|  |  | 作业层外侧设置1.2m和0.6m双道防护栏杆和18cm高的挡脚板 |  |
| 5 | 剪刀撑 | 脚手架外侧沿整个长度高度方向设置连续剪刀撑。剪刀撑的水平夹角为45-60度 |  |
|  |  | 剪刀撑的搭接长度应大于1m，固定扣件应不少于2个。每道剪刀撑搭设宽度应大于4跨，且大于6m |  |
| 6 | 卸 料 平 台 | 卸料平台必须有专项设计，并附有荷载及稳定性计算 |  |
|  |  | 卸料平台外侧设两道防护栏杆及挡脚板，并挂密目式安全网 |  |
|  |  | 卸料平台有限定荷载值警示牌，严禁超载。 |  |
|  |  | 卸料平台支撑系统必须单独设置，固定在建筑物上，不得与脚手架连接。 |  |
| 验收意见： 年 月 日 | 项目负责人 |  |
|  | 技术负责人 |  |
|  | 搭设负责人 |  |
|  | 施 工 员 |  |
|  | 安 全 员 |  |